Załącznik nr 6 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia – Program funkcjonalno – użytkowy

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

dla przebudowy poddasza budynku użyteczności publicznej zadania pn.:

„Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z wraz z kosztorysem inwestorskim i nakładczym (ślepe) na wymianę pokrycia dachowego, remont więźby dachowej oraz przebudowę poddasza ze zmianą sposobu użytkowania w budynku Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie położonego przy ul. Mickiewicza 151d, 153 i ul. Brzozowskiego 1, 2”

Etap projektowy

Wykonawca:

Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie

ul. Stoisława 6, 70 – 952 Szczecin

Szczecin, sierpień 2007

Zamawiający:			Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie

Adres:				ul. Stoisława 6, 70 – 952 Szczecin

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia:	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z wraz z 	kosztorysem 				inwestorskim i nakładczym (ślepe) na wymianę pokrycia dachowego, remont więźby 			dachowej oraz przebudowę poddasza ze zmianą sposobu użytkowania w budynku 			Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie

Adres:			Szczecin, ul. Mickiewicza 151d, 153 i ul. Brzozowskiego 1, 2

Nazwa zamówienia

według CPV:		Usługi projektowania architektonicznego

Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych

Kod zamówienia

według CPV:		74222000-1

74222200-3

74222300-4

Zawartość opracowania:

  - Część opisowa.

  - Część informacyjna

  - CZĘŚĆ OPISOWA.

  - Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu i uzyskanie niezbędnych decyzji , opinii                    i pozwoleń, w tym Decyzji o pozwoleniu na budowę, dla przebudowy poddasza na pokoje gościnne Prokuratury, w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 151d, 153 i ul. Brzozowskiego 1, 2.

Zamówienie obejmuje :

- opracowanie wielobranżowej koncepcji architektoniczno – budowlanej,

- opracowanie ekspertyzy technicznej, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.). Ideą opracowania projektu ma być w pierwszej kolejności uzyskanie zgody na odstępstwa od wymagań wymienionych w § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia, a dopiero przy ewentualnym braku uzgodnień właściwych organów projektowanie nowych rozwiązań,

- opracowanie projektu budowlanego,

- uzyskanie pozwolenia właściwego organu (art. 71 ust. 1 Prawo budowlane) na zmianę sposobu użytkowania oraz uzyskanie pozwolenia na budowę (art. 32 Prawo budowlane),

- sporządzenie projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- sporządzenie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego,

- pełnienie nadzoru autorskiego.

Charakterystyczne parametry określające wielkość zamierzenia.

W wyniku przebudowy zamawiający oczekuje, że zostanie stworzona powierzchnia poddasza z przeznaczeniem na pokoje gościnne z niezbędnym zapleczem socjalnym wraz z niezbędnymi instalacjami.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Poddasze przewidziane do przebudowy w obecnej chwili jest poddaszem nieużytkowym. Budynek 	został wzniesiony w 1931 roku, poprawiony i uzupełniony w grudniu tego samego roku, który 	przewidywał realizację trzech budynków w ciągłej zabudowie, z których dwa na skrzydłach           	(ul. Brzozowskiego 1, 2 i ul. Mickiewicza 153) wykonano jako budynki mieszkalne, a środkowy jako 	posterunek policji. Całkowita powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1.993,42 m², a kubatura 7.597 	m³.

W obecnej chwili w obiekcie prowadzone są remontowe prace przystosowawcze, które polegają na dostosowaniu istniejących pomieszczeń do aktualnych potrzeb Prokuratury i do obowiązujących przepisów dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki użyteczności publicznej.

Wykonane zostaną: częściowa przebudowa wraz z robotami wykończeniowymi, posadzki, stolarka drzwiowa, ślusarka, elewacja (ocieplenie) instalacje sanitarne, elektryczne, teletechniczne, wentylacji i klimatyzacji oraz oświetlenie zewnętrzne, ogrodzenie i miejsca postojowe na dziedzińcu wewnętrznym.

Wewnątrz budynku przewidziano poszerzenie wszystkich otworów drzwiowych w pomieszczeniach, zmianę gabarytów istniejących toalet, a także wprowadzenie toalety dla osób niepełnosprawnych. Pozostałe prace będą dotyczyły kapitalnego remontu budynku, wymiany tynków, wymiany posadzek, stolarki drzwiowej i instalacji, zgodnie z dokumentacją. W części piwnic przewidziano obniżenie posadzek w celu uzyskania wymaganych przepisami wysokości pomieszczeń.

Istotnym etapem prac będzie remont drewnianych belek stopowych, ewentualne ich wzmocnienie oraz zabezpieczenie preparatami grzybobójczymi i ogniochronnymi. W celu uzyskania odciążenia stropów drewnianych i uzyskania lepszej izolacyjności akustycznej przegród istniejąca polepa gliniana zostanie wymieniona na wełnę mineralną.

Kompleksowej modernizacji zostanie poddany wystrój pomieszczeń, a kompleksowemu remontowi zostanie poddana elewacja budynku. Istniejąca drewniana stolarka okienna została już zastąpiona stolarką z PCV o identycznych podziałach. Uporządkowane zostały otwory okienne od strony podwórza, które podczas licznych przeróbek w poprzednich latach straciły pierwotne wymiary i podział. Odtworzone zostały zamurowane otwory, głównie w piwnicach.

Cała elewacja budynku poddana zostanie termomodernizacji metodą lekko - mokrą z zachowaniem istniejących cokołów klinkierowych, nad wejściami do budynku zostaną wprowadzone poziome daszki osłaniające.

Budynek nie podlega ochronie konserwatorskiej, jednakże ze względu na otaczający obszar zawierający historyczny układ przestrzenny należy zadbać o:

  - utrzymanie istniejącej zabudowy,

  - utrzymanie historycznej kompozycji obiektów (układ eksponowanych elewacji oraz dachu                 i zwieńczenia budowli z rozmieszczeniem, wielkością i proporcjami otworów, elementami programu architektoniczno – estetycznego /detale, faktury materiałów, itp./ stolarką, urządzeniami łączącymi obiekt z otaczającym terenem), z ograniczeniem zakresu przekształceń dachów i przyziemi z dostosowaniem elementów nowych do kompozycji istniejącej.

  - zachowanie układu przestrzennego i historycznego.

Warunki wykonania przebudowy poddasza na funkcje pożądaną zawiera Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ........................................................... wydana przez Prezydenta Miasta Szczecina /w załączeniu/.

Zamawiający dysponuje również:

- oceną techniczna stanu obiektu,

- opinię mykologiczną,

- opinię kominiarska.

Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.

W wyniku wykonania prac projektowych powinna powstać dokumentacja projektowa w etapach: niezbędnej inwentaryzacji, koncepcji, projektu budowlanego i projektu wykonawczego w zakresie niezbędnym do uzyskania wymaganych prawem decyzji i pozwoleń w tym decyzji o zmianie sposobu użytkowania i decyzji o pozwoleniu na budowę i prowadzenia robót budowlanych.

Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe.

Zamawiający oczekuje, że w wyniku przebudowy powstanie około 4 pokoi gościnnych wraz z węzłami sanitarnymi i aneksami kuchennymi. Układ pokoi powinien być zgodny z obecnym układem powierzchni poddasza w tym układem konstrukcji więźby dachowej.

Przewidywana przez Zamawiającego ilość osób: do 10 osób.

  - Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

    - Cechy dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych.

Zamawiający oczekuje, że Projektant przedstawi do akceptacji wstępny koszt remontowych prac przystosowawczych na etapie wielobranżowej koncepcji. Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne miały zapewnioną trwałość nie mniejsza niż 50 lat. Instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat, a osprzęt i przybory instalacyjne powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.

    - Ogólne warunki wykonania i odbioru prac projektowych.

Zamawiający wymaga w szczególności, aby ze względu na użytkowanie pomieszczeń na niższych kondygnacjach projekt powinien uwzględniać szczególne warunki bezpieczeństwa użytkowników.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych prac projektowych, poprzez działania Inwestora, a w szczególności:

- zatwierdzenie powstającej koncepcji architektoniczno – budowlanej ze wstępnym budżetem dla całego przedsięwzięcia remontowych prac przystosowawczych,

- bieżącą kontrolę rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym oraz przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę oraz projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno – użytkowym oraz warunkami umowy,

Zamawiający ustanowił ryczałtowe wynagrodzenie dla projektanta za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej .

Dla potrzeb odbioru prac projektowych Zamawiający ustanawia następujące etapy projektowe:

- projekt wielobranżowej koncepcji architektoniczno – budowlanej,

- projekt budowlany wraz kompletnym wnioskiem z wymaganymi załącznikami o uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowę. Do terminu tego będzie zaliczany także okres od daty wezwania Wykonawcy przez organ administracji publicznej do uzupełnienia wniosku do daty złożenia przez Wykonawcę uzupełniających wniosek dokumentów,

- kompletna Dokumentacja projektowa wraz z potwierdzeniem przez Urząd Miasta Szczecina złożenia wniosku o pozwolenie na budowę,

- decyzji o pozwolenie na budowę.

Dla potrzeb rozliczenia prac projektowych Zamawiający ustanawia następujące etapy rozliczeniowe:

- 80% wynagrodzenia określonego w umowie – w terminie 30 dni od złożenia u Zamawiającego kompletnej Dokumentacji projektowej wraz z potwierdzeniem przez Urząd Miasta Szczecina złożenia wniosku o pozwolenie na budowę,

- 20% wynagrodzenia określonego w umowie – w terminie 30 dni od złożenia u Zamawiającego decyzji o pozwolenie na budowę.

    - Wymagania szczegółowe.

W odniesieniu do architektury.

Spełniając sugestie służb konserwatorskich.

W odniesieniu do konstrukcji.

Ściany poddasza wydzielające poszczególne pokoje gościnne powinny być zaprojektowane w sposób zapewniający wymaganą izolacje cieplną i akustyczną. Sufity – lekka zabudowa np. z płyt gipsowo – kartonowych.

W odniesieniu do instalacji (włączenie do istniejących instalacji).

Wentylacja grawitacyjna wraz z klimatyzacją.

Grzejniki panelowe, rozprowadzenie instalacji z lokalnego węzła cieplnego.

Instalacja elektryczna – obwody zabezpieczone wyłącznikami różnicowo – prądowymi.

Instalacja teletechniczna. Telefon 1 w pokoju gościnnym.

Instalacja komputerowa – sieć LAN.

W odniesieniu do wykończenia obiektu.

Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące wykończenia i wyposażenia pokoi gościnnych na poddaszu zawarte są w poniższej tabeli:

| Lp. | Nazwa lub nr pomieszczenia | Wymagane wykończenie pokoi |
| --- | --- | --- |
|  |  | podłoga | ściany | sufit | drzwi | okna /parapety | instalacje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Pokoje gościnne | Wykładzina dywanowa, ognioodporna, z atestem higienicznym | Działowe np. gipsowe z wełna mineralną | Zabudowa sucha | Klasy np. Forte, Porta lub inne równoważne | PVC | Wentylacja grawitacyjna W 1 pokoju : 1 gniazdo komputerowe I gniazdo elektryczne 1 gniazdo elektr. dedykowane komputer 1 gniazdo telefoniczne, |
| 2 | Sanitariaty | Glazura |  | Zabudowa sucha | Klasy np. Forte, Porta lub inne równoważne | PVC | wentylacja grawitacyjna lub grawitacyjna ze wspomaganiem |
| 3 | Aneks kuchenny | Wykładzina PVC, np. klasy Tarkett marmorette lub równoważnej | Działowe np, gipsowe z wełna mineralną | Zabudowa sucha | Klasy np. Forte, Porta lub inne równoważne | PVC | wentylacja grawitacyjna lub grawitacyjna ze wspomaganiem |

  - CZĘŚĆ INFORMACYJNA.

  - Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Zamawiający oświadcza, że przebudowywany obiekt jest w zarządzie Zamawiającego, z którego wynika uprawnienie do wykonywania robót budowlanych w obiekcie.

Projektant jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając w szczególności wymagani:

- ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, póz. 2016 ze zm.),

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 Nr 120 póz. 1133 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.)  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

- Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz. U. Nr 130, póz. 1389 ze zm.) w sprawie  określenia metod  i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. 2001 Nr 80, poz. 867),

- innych ustaw i rozporządzeń, przepisów techniczno-budowlanych, Polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zamawiający informuje, iż jest obowiązany stosować reguły wynikające z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.)

  - Dodatkowe wytyczne inwestora i uwarunkowania związane z projektowaniem.

Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia w zakresie zaprojektowania i uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę wykonany zostanie w terminie 6 miesięcy, lecz nie później niż do dnia 29 lutego 2008 r.

Przedmiot zamówienia musi być określony zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiot zamówienia musi być opisany bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że będzie to uzasadnione specyfiką zamówienia, za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszyć będą wyrazy „lub równoważne”. Do opisu przedmiotu zamówienia Projektant musi stosować nazwy i kody określone we „Wspólnym Słowniku Zamówień” (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002r. ze zm.).

  - Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia.

Materiały wyjściowe do projektowania.

Zamawiający posiada (do przekazania Projektantowi):

- wydaną Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- ocenę stanu technicznego obiektu,

- opinię mykologiczno,

- opinię kominiarską,

- dokument potwierdzający prawo inwestora do dysponowania nieruchomością na
cele budowlane.

Projektant uzyska we własnym zakresie i na własny koszt pozostałe materiały niezbędne lub konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym m.in.:

- aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową dla celów projektowych,

- aktualną inwentaryzację budowlaną.

  - Etapy projektowe.

Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej.

Koncepcja powinna składać się z części opisowej i graficznej (2 egzemplarze), zawierającej rozwiązania funkcjonalno – architektoniczne przy zachowaniu obowiązujących przepisów. Sporządzona winna być w oparciu o dokumenty przekazane przez Zamawiającego oraz sporządzona przez Projektanta inwentaryzacje.

Koncepcja winna między innymi:

- zapewnić wytyczne do prawidłowego opracowania projektu budowlanego,

- służyć ustaleniu planowanych kosztów robót budowlanych,

- być opracowana ze szczegółowością właściwą dla fazy koncepcyjnej z analizą szczególnie istotnych zagadnień związanych z planowanymi do przeprowadzenia remontowymi pracami przystosowawczymi, w celu zapewnienia dokonania wyboru najkorzystniejszego (optymalnego) zarówno pod względem technicznym, ekonomicznym i funkcjonalno – użytkowym,

- określić charakter i parametry remontowych prac przystosowawczych z punktu widzenia jej programu użytkowego, z określeniem podstawowych przesłanek rozwiązań konstrukcyjno – budowlanych i instalacyjnych, wymaganego standardu wyposażenia i wykończenia materiałowego obiektu,

- zawierać rozwiązania branżowe infrastruktury technicznej, wzajemnie skoordynowane i posiadające wstępne uzgodnienia,

- zawierać inwentaryzacje stanu istniejącego.

Projekt koncepcyjny, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, stanowić będzie podstawę do opracowania projektu budowlanego.

Koncepcja – zawierać winna, co najmniej:

- Opis ogólny obejmujący:

  - opis planowanej przebudowy, proponowany układ funkcjonalny pokoi,

  - podstawowe wskaźniki oraz bilans potrzeb w zakresie zapotrzebowania wody, kanalizacji, zabezpieczenia p/pożarowego, ciepła wentylacji, instalacji elektrycznej, teletechniki,

- Opis szczegółowy z informacjami jak:

  - wykaz, opis i zakres przewidywanych do wykonania robót związanych z przebudową w podziale na:

- roboty ogólnobudowlane w tym rozbiórkowe,

- roboty instalacyjne z podziałem na poszczególne instalacje,

- Rysunki – plany sytuacyjne i przekroje. Rysunki uwzględniające m. in.:

  - podział funkcjonalny przebudowywanej powierzchni na pokoje gościnne, sanitariaty, aneksy kuchenne, korytarze i inne,

  - wymiary, obrys, grubość, materiał, wykończenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych,

  - wymiary, obrys, grubość, rodzaj, wykończenie stropów w tym podłogi i sufity,

  - opis stolarki i ślusarki,

  - rozmieszczenie podstawowych urządzeń (m.in. klimatyzacji, sanitariatów, pionów instalacyjnych, itp.).

Koncepcja powinna być na tyle dokładna, aby pozwalała na sporządzenie budżetu wstępnego planowanych robót, zgodnie z dostarczonymi materiałami i wytycznymi. Projekt koncepcyjny musi być skoordynowany między poszczególnymi branżami projektowymi celem wykluczenia kolizji projektowych.

Wykonanie projektu budowlanego.

Projekt budowlany winien zostać wykonany w ilości 5 egzemplarzy w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, charakter obiektu oraz stopień skomplikowania, według wymagań zawartych w ustawie Prawo budowlane oraz z aktami wykonawczymi do ustawy, w szczególności doprecyzowanymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 ze zm.), opracowany w takim zakresie szczegółowości, by możliwa była jednoznaczna ocena zaproponowanych w nim rozwiązań projektowych, zawierających w szczególności:

- projekt zagospodarowania placu budowy na okres realizacji poszczególnych etapów robót                z uwzględnieniem potrzeb użytkownika obiektu,

- projekt architektoniczno – budowlany,

- projekt konstrukcyjny,

- projekt sieci i instalacji w tym:

  - grzewczych,

  - wodnych,

  - sanitarnych,

  - elektrycznych,

  - wentylacji, w tym klimatyzacji,

  - telekomunikacji,

  - sieci komputerowej,

  - TV,

- warunki ochrony p/poż.,

- stosownie do potrzeb Projekt Budowlany powinien zawierać oświadczenie właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, odbioru ścieków oraz o warunkach oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej oraz dróg lądowych,

- w zależności od potrzeb Projekt Budowlany powinien zawierać wyniki badań geologiczno – inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych lub też inne elementy stanu technicznego istniejącego obiektu.

Wykonanie projektu wykonawczego.

Projekty wykonawcze w ilości 5 egzemplarzy, wykonane zgodnie z zatwierdzoną koncepcją winny zawierać szczegółowe opisy robót wraz z zestawieniami asortymentowo – ilościowymi oraz rozwiązaniami detali konstrukcyjno – architektoniczno – instalacyjnych i montażowych.

Projekt wykonawczy służyć ma Generalnemu Wykonawcy do fizycznego zrealizowania zakresu rzeczowego. Oznacza to, iż projekt wykonawczy musi być tak jednoznacznie i precyzyjnie opracowany, co do zakresu robót, aby umożliwić Zlecającemu jego zatwierdzenie, a Generalnemu Wykonawcy wykonanie zgodnie z warunkami umowy, obowiązującymi normami i przepisami, nie odbiegając w sposób istotny od rozwiązań przewidzianych w koncepcji, projekcie budowlanym i standardach.

Z uwagi na powyższe projekt wykonawczy między innymi:

  - powinien być jednoznaczny i uwzględniać kompletne rozwiązania projektowe wraz ze szczegółowymi opisami, zestawieniami i obliczeniami. Sprawy ochrony pożarowej przebudowywanej powierzchni w budynku, winno znaleźć się w oddzielnym opracowaniu pod nazwą „aneks p/poż.”,

  - musi być zweryfikowany przez uprawnione projektanta,

  - w razie konieczności może być wymagane uzgodnienie z rzeczoznawcami w zakresie wydanych przez nich decyzji,

  - powinien posiadać w swoich rozwiązań materiały i urządzenia posiadające wymagane certyfikaty, aprobaty i świadectwa dopuszczeń itp. Oraz zwierać wykazy i zestawienia Materiałów i Urządzeń,

  - powinien być czytelny, szczegółowo dopracowany i wewnętrznie skoordynowany, nie zawierający kolizji i sprzeczności,

  - winien być przekazany w 5 kopiach w formie wydruku, plus wersja elektroniczna na CD. Wersja elektroniczna musi być zapisana przy zastosowaniu takiego oprogramowania ażeby była możliwość wnoszenia do niej zmian i jej dalszego powielania (np. AutoCAD).

Opracowanie ekspertyzy technicznej, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.). Ideą opracowania projektu ma być w pierwszej kolejności uzyskanie zgody na odstępstwa od wymagań wymienionych w §2 ust,2 rozporządzenia a dopiero przy ewentualnym braku uzgodnień właściwych organów projektowanie nowych rozwiązań.

Sporządzenie przedmiaru robót zawierającego zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót, w rozbiciu na poszczególne roboty ogólnobudowlane i instalacyjne - 5 egzemplarzy.

Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego w ilości 2 egzemplarzy w oparciu o obowiązujące przepisy wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz.U. Nr 130, poz. 1389 ze zm.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego oraz przekazanie kosztorysu inwestorskiego w formie elektronicznej. Kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót będzie obejmować zakres robót koniecznych do wykonania inwestycji i będzie zgodny z zakresem wynikającym z Dokumentacji projektowej.

Sporządzenie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zawierających wymagania niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót - 5 egz.

Sporządzenie informacji dotyczącej zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze

względu na specyfikę obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie BIOZ.