Szczecin, dnia 16 marca 2007 r.

PROKURATURA APELACYJNA

W SZCZECINIE

70 – 952 Szczecin, ul. Stoisława 6

tel. 091/484-97-31, fax. 091/484-97-34

Nr sprawy: Ap. V G.27/3/07

Odpowiedź nr 3 na zapytanie

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Remont i przebudowa budynku Policji na II Wydział Prokuratury Apelacyjnej                        w Szczecinie - wykonanie remontowych prac przystosowawczych w budynku dla Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie położonego przy ul. Mickiewicza 151d, 153                    i ul. Brzozowskiego 1,2”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.), w związku z zapytaniem jakie wpłynęło do zamawiającego, wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1:

Czy brama wjazdowa na dziedziniec wewnętrzny ma być sterowana elektrycznie czy otwierana ręcznie?

Pytanie nr 2:

Czy w ofercie należy ująć roboty związane z terenami „zielonymi” przed budynkiem? Jeżeli tak, to            w jakim zakresie?

Pytanie nr 3:

W dokumentacji projektowej brak zestawień stali dla elementów opisanych w pkt 8.1 i 8.3 opisu do  PT Konstrukcji. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź Ad.: 1

Brama wjazdowa, sterowana elektrycznie z możliwością zamknięcia w przypadku braku zasilania.

Odpowiedź Ad.: 2

Przed budynkiem wykonać nowy trawnik, w miejscu istniejącego.

Odpowiedź Ad.: 3

8.1. Ogrodzenie

Zaprojektowano żelbetową ścianę o szerokości 25 cm, zagłębioną min. 80 cm poniżej poziomu terenu, zbrojoną podłużnie prętami ø 12 ze stali A-III i strzemionami ø 6 co 25 cm ze stali A-0 (zużycie stali ok. 7,3 kg/mb muru). Dokładne usytuowanie i wysokość ściany wg projektu architektonicznego.

W ścianie wykonać przerwy dylatacyjne w odstępach nie większych niż 20 metrów (zużycie stali ok. 7,3 kg/mb muru).

8.3. Schody zewnętrzne

Schody, płytowe wylewane, beton B20, stal A-III. Oparte na istniejących schodach i podbudowie z ubitego piasku. Zbrojenie siatką ø 8 o oczkach 10 cm (zużycie stali ok. 7,9 kg/m² płyty biegu).

Grubość płyty biegu 15 cm.

Przed wykonaniem schodów wykonać nowy mur z cegły klinkierowej kl. 15 na zaprawie cementowej marki 5MPa. Spoiny poziome zazbroić dwoma prętami ø 6 na odcinku od fundamentu do poziomu 1 m poniżej wierzchu muru (zużycie stali 5,3 kg /m² zbrojonego muru). Mur oprzeć na istniejącym fundamencie betonowym lub w przypadku jego braku wykonać nowy o głębokości min. 80 cm poniżej poziomu schodów i szer. 25 cm. Beton fundamentu B15. Mur zaizolować z zewnątrz na odcinku poniżej terenu.

Obsypanie muru po stwardnieniu zaprawy i wykonaniu schodów zewnętrznych.

Zamawiający jednocześnie informuje, iż w nawiązaniu do Odpowiedzi nr 2 z dnia 12 marca 2007 roku Zamawiający doprecyzowuje odpowiedź na pytanie nr 2 dotyczącą wykładzin podłogowych                    w pokojach biurowych:

„W związku z informacjami o zaniżonej wytrzymałości wykładzin podłogowych w stosunku do podawanej przez producentów, wymaga się, aby zastosowane wykładziny posiadały min. 10-letnią gwarancję”.

PROKURATOR APELACYJNY

Beata Nowakowska

........................................................

(podpis zamawiającego)

Otrzymują:

Wykonawcy, którzy pobrali/otrzymali siwz

KG/KG